## Slide 1
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THĂM DÒ
CHỨC NĂNG HÔ HẤP

## Slide 2: Chức năng hô hấp

## Slide 3: KHÁI NIỆM
Đo chức năng hô hấp (thông khí phổi) là phương
pháp đánh giá chức năng thông khí của phổi thông qua các thể tích, lưu lượng khí trong chu trình hô hấp (hít vào, thở ra)

## Slide 4: CÁC CHỈ SỐ CNTK
Dung tích
hít vào
Thể tích dự trữ hít vào (IRV)
Thể tích khí lưu thông
( (TV)
Thể tích dự trữ thở ra
( ERV)
Dung tích Sống (VC)
Thể tích khí cặn (RV)
Dung tích
cặn chức
năng (ERC)
Dung tích toàn
phổi (TLC)

## Slide 5: Các chỉ số chính
Viết tắt | Tên | Trị số
VC | Vital capacity (L): Dung tích sống | > 80%
FVC | Forced vital capacity (L): Dungtích sống gắng sức | > 80%
FEV1 | Forced Expiratory Volume during 1st second: Thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu | > 80%
FEV1/VC | Chỉ số Tiffeneau | > 70%
FEV1/FVC | Chỉ số Gaensler | > 70%

## Slide 6: Các chỉ số chính
Viết tắt | Tên | Trị số
FEF25-75 | Forced expiratory flow during the middle half of FVC: lưu lượng thở ra khoảng giữa của dung tích sống gắng sức | > 60%
PEF | Peak expiratory flow: lưu lượng đỉnh | > 80%
TLC | Dung tích phổi toàn phần | > 80%
RV | Thể tích khí cặn | 

## Slide 7: ĐẠI CƯƠNG
Chestac 8800
Plethysmography

## Slide 8: ĐẠI CƯƠNG

## Slide 9: MÁY ĐO CNTK LOẠI KOKO

## Slide 11: CHỈ ĐỊNH
Chẩn đoán:
  BN có các triệu chứng hô hấp: ho, đau ngực, khó thở,…
  BN có các bất thường ở thành ngực, cột sống
  Sàng lọc bệnh hô hấp cho các đối tượng có nguy cơ: hút thuốc lá- thuốc lào, công nhân mỏ, khai khoáng…

## Slide 12: CHỈ ĐỊNH
Theo dõi điều trị:
  Đánh giá hiệu quả của các thuốc giãn phế quản, corticoid trong điều trị hen phế quản, COPD
  Theo dõi tác dụng phụ của 1 số thuốc có độc tính lên phổi: bleomycin, amiodarone

## Slide 13: CHỈ ĐỊNH
Đánh giá chức năng phổi:
  Trước các thủ thuật hô hấp xâm nhập: nội soi phế quản, sinh thiết phổi, nội soi lồng ngực,…
  Trước phẫu thuật mở ngực

## Slide 14: CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Tràn khí màng phổi hoặc tiền sử TKMF
Trường hợp tổn thương phổi có nguy cơ biến chứng khi làm hô hấp ký (kén khí lớn ở phổi, áp xe phổi lớn, ho máu nhiều, …)
Chấn thương vùng hàm mặt, lồng ngực
Mới phẫu thuật ngực, bụng, mặt
Bệnh lý tim mạch nặng: suy tim, bệnh mạch vành
Bệnh nhân không hợp tác (rối loạn tâm thần, giảm thính lực…)

## Slide 15: PHẦN MỀM

## Slide 16: PHẦN MỀM

## Slide 17: QUY TRÌNH ĐO CNTK BẰNG MÁY KOKO

## Slide 18
BƯỚC 1:
TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN
Nhận phiếu yêu cầu làm CNHH
Ghi tên, tuổi, chẩn đoán vào sổ theo dõi
Giải thích cho BN ngồi đợi theo thứ tự. Khi nào đến lượt thì sẽ gọi tên

## Slide 19: BƯỚC 2: CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Đo chiều cao, cân nặng của bệnh nhân và ghi vào phiếu yêu cầu
Hướng dẫn BN ngồi vào ghế và điền phiếu tự đánh giá trước đo
CNHH (Phụ lục )
Đánh giá các thông số trong phiếu tự điền. Hướng dẫn bệnh nhân
xử trí khi có bất cứ yếu tố nào (Phụ lục )
Nhập tên, tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao vào máy đo

## Slide 20: Lưu ý

## Slide 21: Lưu ý

## Slide 22: CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Dừng các thuốc giãn phế quản trước khi đo
  Thuốc dạng hít:
    Tác dụng ngắn: trước 4 giờ
    Tác dụng kéo dài: trước 12 giờ
  Thuốc giãn phế quản dạng uống:
    Tác dụng ngắn: trước 8 giờ
    Tác dụng kéo dài (dạng phóng thích chậm): trước 12 giờ

## Slide 23: CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Những việc cần tránh trước khi làm test
  Hút thuốc lá 1 giờ trước test
  Uống rượu trong vòng 4 giờ trước test
  Gắng sức mạnh 30 phút trước test
  Mặc quần áo chật làm hạn chế đáng kể giãn nở của ngực và bụng
  Ăn quá no trong vòng 2 giờ trước test

## Slide 24: Xử trí trước đo

## Slide 25: CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Xem lại các chống chỉ định
Giải thích mục đích, quy trình thực hiện
  Tư thế: tốt nhất là ngồi thẳng
  Hướng dẫn cách ngậm ống thổi
  Hướng dẫn cách kẹp mũi
Lấy số đo chiều cao, cân nặng, tuổi, giới

## Slide 26: NHẬP THÔNG TIN BN

## Slide 27: NHẬP THÔNG TIN BN

## Slide 28: NHẬP THÔNG TIN BN

## Slide 29: NHẬP THÔNG TIN BN
Họ và tên
ID
Ngày sinh
Giới
Chiều cao (cm)
Cân nặng (kg)
Tiền sử hút thuốc (Bao -năm)
Predicteds:
  Crapo (< 18 tuổi)
  Hankinson (≥ 18 tuổi)
Chọn Other: Việt Nam, chọn 6%
Chẩn đoán bệnh
KTV đo

## Slide 30: NHẬP THÔNG TIN BN

## Slide 31
BƯỚC 2:
CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Hướng dẫn bệnh nhân cách thực hiện các động tác đo SVC, FVC.
Yêu cầu bệnh nhân làm thử hít vào và thở ra trước khi thực hiện đo CNHH.

## Slide 32: BƯỚC 3: ĐO SVC

## Slide 33
Nhấn phím SPACE để bắt đầu đo
BƯỚC 3: ĐO SVC

## Slide 34: BƯỚC 3: ĐO SVC
BN ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi
Hít thở bình thường đến khi màn hình xuất hiện yêu cầu thì:
→ Hít vào từ từ hết sức
→ Nhấn Space
→ Thở ra từ từ đến hết
→ Hít vào  Kết thúc phép đo
Cho BN nghỉ 5 phút rồi thực hiện lại phép đo
Đo từ 3-8 lần để đạt kết quả đảm bảo yêu cầu

## Slide 35
BƯỚC 3: ĐO SVC
Click SPACE

## Slide 36: BƯỚC 3: ĐO SVC

## Slide 37: BƯỚC 3: ĐO SVC

## Slide 38: BƯỚC 3: ĐO SVC
Yêu cầu:
Có ít nhất 2 đường cong SVC chấp nhận được: đường biểu diễn đều, không gấp khúc, có bình nguyên 1 giây cả ở trên và dưới
Kết quả của 2 lần đo chênh nhau không quá 5% ( hoặc 0,15 lít ( 0,1 l nếu SVC < 1l)

## Slide 39: BƯỚC 3: ĐO SVC

## Slide 40: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 41: BƯỚC 4: ĐO FVC
BN ngậm kín miệng vào ống, kẹp mũi
Hít thở bình thường 4 lần
→Hít vào hết sức
→Thổi ra thật nhanh, thật mạnh, thật hết sức, kéo dài ít
nhất 6 giây hoặc khi không thể thở ra được nữa
→Hít vào sâu  Kết thúc phép đo
Cho BN nghỉ 5 phút rồi thực hiện lại phép đo
Đo từ 3-8 lần để đạt được kết quả đảm bảo yêu cầu

## Slide 42: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 43: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 44: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 45: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 46: BƯỚC 4: ĐO FVC
Yêu cầu: (phụ lục 3)
3 đường cong FVC chấp nhận được:
  Hít vào hết sức  thổi ra hết sức
  Gắng sức
  Không ngập ngừng
  Không ho
  Thời gian tối thiểu là 6s đến 15s nếu có tắc nghẽn tốt nhất
là thở ra đến khi bệnh nhân tự hít vào hoặc có bình nguyên
ở đoạn cuối
  Không hở miệng và ống ngậm không tắc

## Slide 47: BƯỚC 4: ĐO FVC
Các kết quả lặp lại:
  FVC và FEV1 chênh nhau trong 5% hay 0,1l
  Nếu chưa đạt tiếp tục làm lại
  Nếu không đạt sau 8 lần đo, ngưng và chọn 3 KQ tốt nhất được chấp nhận

## Slide 48: BƯỚC 4: ĐO FVC

## Slide 49: BƯỚC 5: IN KẾT QUẢ
Chọn và in kết quả với đủ cả 3 đường cong lưu lượng - thể tích

## Slide 50: BƯỚC 5: IN KẾT QUẢ

## Slide 51: BƯỚC 5: IN KẾT QUẢ

## Slide 52: BƯỚC 6: ĐỌC VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Kết quả in ra sẽ được đọc bởi bác sỹ chuyên khoa
Vào sổ lưu kết quả và trả kết quả cho bệnh nhân